## Slide 1
森防慧眼
森林烟雾火焰智能识别与早期预警系统
基于华为云IoT + HarmonyOS的森林防火智能监控解决方案
东北大学软件工程生产实习 · 课题13
智能物联方向

## Slide 2
目 录
CONTENTS
2 / 10
01
项目背景与意义
森林防火形势与系统价值
02
系统架构
端-云-边三层协同架构设计
03
核心功能
传感器监控 · 火情判定 · 一键报警 · 防火策略
04
技术栈
HarmonyOS + 华为云IoT + CNN图像识别
05
界面展示
三张关键界面设计说明
06
总结与展望
项目成果与未来规划

## Slide 3
项目背景与意义
BACKGROUND & SIGNIFICANCE
3 / 10
现状与挑战
●
森林火灾年均造成数十亿经济损失与不可逆生态破坏
●
传统人工巡护覆盖盲区大，响应速度慢，夜间无法有效监控
●
偏远林区通信困难，火情信息传递滞后，错失最佳扑救窗口
森防慧眼方案
◆
物联网多传感器阵列：实时采集温度、湿度、CO₂、烟雾、光照
◆
CNN边缘AI推理：精准识别明火、阴燃、烟雾四类火情特征
◆
华为云IoT协同：设备影子数据同步 + App端1秒轮询实时监控
◆
四级智能预警：安全→注意→警告→危险，分级联动响应
核心价值
早期预警
秒级火情识别
抢占扑救先机
精准识别
CNN分类四类火情
置信度量化评估
全天候值守
24×7 无人值守
1秒数据轮询刷新
降本增效
替代人工巡护
覆盖偏远林区

## Slide 4
系统架构
SYSTEM ARCHITECTURE — 端·云·边三层协同
4 / 10
应用层
HarmonyOS App
实时数据看板
火情等级展示
一键报警联动
防火策略查看
▼
平台层
华为云IoT
IoTDA设备接入
设备影子同步
IAM身份认证
数据安全存储
▼
感知层
STM32边缘端
温湿度传感器
烟雾/CO₂传感器
光照传感器
CNN火情推理
数
据
流
↓
1s
↓

## Slide 5
核心功能（一）：传感器数据监控
REAL-TIME SENSOR MONITORING
5 / 10
🌡
温度
°C
💧
湿度
%
☁
CO₂
ppm
💨
烟雾
浓度
☀
光照
lux
1
设备影子同步
华为云IoTDA Device Shadow机制，STM32上报数据实时写入云端影子，App端通过REST API每秒轮询获取最新传感器读数
2
智能变色预警
数据超出安全阈值时自动变色 —— 温度>45°C红色、湿度<30%红色、CO₂>1000ppm红色、烟雾>800红色，视觉直观识别异常
3
AI置信度辅助
CNN模型输出的置信度分数实时显示，配合传感器数据交叉验证，降低误报率，提升火情判断准确度

## Slide 6
核心功能（二）：火情等级智能判定
INTELLIGENT FIRE LEVEL ASSESSMENT
6 / 10
✅
安全
温度<30°C, 湿度>40%
无烟雾, CO₂<500ppm
置信度<30%
⚠
注意
温度30~45°C
CO₂ 500~800ppm
置信度30%~50%
🔶
警告
温度45~65°C, 湿度<30%
CO₂ 800~1500ppm
置信度50%~80%
🔥
危险
温度>65°C, 湿度极低
CO₂>1500ppm
置信度>80%, 确认火灾
CNN图像识别支持：无火情 / 明火 / 阴燃 / 烟雾 四种火情类型精确区分

## Slide 7
核心功能（三）：一键报警与防火策略
ONE-TAP ALARM & PREVENTION STRATEGIES
7 / 10
🚨 一键报火警
● App内红色醒目报警按钮，一键触发
● 二次确认弹窗，防止误触操作
● 确认后自动唤起系统电话拨号 119
● 同步远程推送火情信息至管理端
📋 防火策略系统
● 安全期：定期清理隔离带 · 每日巡逻 · 设备点检
● 注意期：增加巡逻频次 · 无人机巡航 · 队伍待命
● 警告期：启动应急预案 · 封锁入口 · 实时监控
● 危险期：一级响应 · 全线扑救 · 居民疏散 · 联合指挥
功能亮点
◆ 双Tab设计：火灾等级评判标准 + 四级防火应对策略独立展示，逻辑清晰
◆ 每级策略含5-6条具体可执行措施，覆盖日常预防到紧急扑救全场景
◆ 火情历史记录持久化，支持追溯分析，异常时段精准定位

## Slide 8
技术栈
TECHNOLOGY STACK
8 / 10
📱
HarmonyOS ArkTS
▸ 声明式UI框架
▸ 组件化页面开发
▸ @State响应式数据
▸ Router页面路由
☁
华为云IoTDA
▸ 设备影子同步
▸ REST API通信
▸ IAM Token认证
▸ 数据安全存储
🔌
STM32 边缘端
▸ 多传感器阵列
▸ WiFi数据上云
▸ CNN火情推理
▸ GPIO外设联动
🧠
CNN 图像识别
▸ 明火/阴燃/烟雾分类
▸ 置信度量化输出
▸ 高温区域检测
▸ 火情分级判定

## Slide 9
界面展示说明
INTERFACE SHOWCASE
9 / 10
登录页
森林绿渐变背景 + 白色卡片 + Logo区域
1. 深绿到浅绿线性渐变背景
2. 半透明装饰光斑营造层次感
3. 白色圆角登录卡片，阴影悬浮
4. 用户名/密码输入 + 一键登录
主监控页
火情等级大卡片 + 传感器列表 + 操作区
1. 顶部深绿导航栏 + 监测中状态标签
2. 火情等级大卡片，彩色边框+背景
3. 6项传感器数据，异常值自动变色
4. 一键报警(红) + 防火策略(深绿)按钮
防火策略页
双Tab设计 + 四色卡片 + 编号列表
1. 深绿导航栏 + 返回按钮
2. 火灾等级评判 / 防火策略 双Tab切换
3. 四级火情彩色卡片 + 评判标准清单
4. 四级策略编号列表 + 详细措施说明

## Slide 10
总结与展望
SUMMARY & OUTLOOK
10 / 10
项目总结
端-云-边协同
STM32感知 + 华为云IoT + HarmonyOS App，三层架构一体化闭环
四级精准预警
安全→注意→警告→危险，多传感器融合+AI置信度双重判定
分级防火策略
四个等级配套详细应对措施，覆盖预防到扑救全场景
国产技术栈
HarmonyOS + 华为云IoT，自主可控，适配国产化生态
未来展望
🔬
引入YOLO目标检测替代CNN，提升多目标火焰识别精度与实时性
🌤
接入气象数据（风速、风向、降雨），构建火灾蔓延预测模型
🛸
扩展无人机联动巡检，实现自动巡航 + 热成像复核
🌐
多林区组网协同，构建区域级森林防火预警网络，数据共享互通

## Slide 11
（内容由AI生成，仅供参考）